АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСОЧНОДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| 636164,Томская область, Кожевниковский район с. Песочнодубровка Советская , 55 тел. 42 3 32 |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.08.2017 | № 40 |
| --- | --- |

# Об утверждении схемы теплоснабжения

# Песочнодубровского сельского поселения

# В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Песочнодубровского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить схему теплоснабжения Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района Томской области, согласно приложению.

# Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Песочнодубровского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Песочнодубровского сельского поселения.

# Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава  Песочнодубровского

# сельского поселения	      	                                                        Г. И. Власенко

# О. М. Семенова

# 42 3 32

# Приложение к постановлению

# администрации Песочнодубровского

# сельского поселения

от  02.08.2017  № 40

схема теплоснабжения

пЕСОЧНОДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2017 - 2032 г.г.

1.  Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Песочнодубровского сельского поселения является:

- Федеральный закон  от 27. 07. 2010 № 190 – ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22.02. 2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  .

- Генеральный план Песочнодубровского сельского поселения.

2. Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период

с 2017 до 2032 годы.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть: план сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в поселении.

4.1. Характеристики котельных.

4.2. Информация о ресурсоснабжающих организациях.

4.3. Структура тепловых сетей.

4.4. Параметры тепловой  сети.

4.5. Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и   тепловых сетей.

5. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

3. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2032 года являются:

1. Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2032 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

4. Общая характеристика сельского поселения

Сельское поселение расположено на юге Томской области в границах Кожевниковского муниципального района. Площадь поселения -  38455 га. в состав сельского поселения входят населённые пункты – Песочнодубровка, Новоуспенка, Терсалгай, Кожевниково на Шегарке, Муллова, Новодубровка численность населения  Песочнодубровского сельского поселения  составляет     1690  человек.

Климат  - континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися засухами.  Средняя температура в январе составляет -15 -17°С, в июле  +16 +19°С.

Население  Песочнодубровского сельского поселения проживает в многоквартирных и индивидуальных жилых домах. Центральное отопление имеют дома в с. Песочнодубровка по ул. Школьная 6 и 4, ул. Советская 58 и 58А, ул. Молодежная 3. Остальные дома в поселении имеют печное отопление.

5.  Графическая часть  схем теплоснабжения

(приложение 1, 2)

6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

На территории поселения имеются 3 котельных, работающих на угле и обеспечивающих централизованным теплоснабжением объекты образования, культуры, объектов сельхозпроизводства и частично жилые дома. Централизованное теплоснабжение осуществляется КРМУП «Комремстройхоз», ЗАО «Дубровское». Общее количество граждан, пользующихся централизованным отоплением 62 человека.

1.  Характеристика котельных:

1) Котельная на каменном угле с. Песочнодубровка, ул. Школьная 57а

Количество котлов – 2 шт.  Тип котлов – КВр-0,25КБ, стационарный, жаротрубный с горизонтальным расположением трехступенчатого газохода, номинальная мощность – 0,25 мВт.

Резервный котёл КВ-300. Номинальная мощность – 0,24 мВт

Год ввода котельной в эксплуатацию – 2000г.

Теплоноситель – вода.

Потребители – многоквартирный жилой дом ул. Школьная 6 и жилой дом ул. Школьная 4, школа, дом культуры, группа полного дня.

2) Котельная на каменном угле д. Терсалгай ул. Зеленая 4а

Количество котлов – 2 шт. Тип котлов – КВ-300. Номинальная мощность – 0,24 мВт

Год ввода котельной в эксплуатацию – 2000г.

Теплоноситель – вода.

Потребители – Школа д. Терсалгай

3) Котельная на каменном угле с Песочнодубровка ул. Молодежная 15а

Количество котлов – 4 шт.  Тип котлов – КВ-300. Номинальная мощность – 0,24 мВт

Год ввода котельной в эксплуатацию – 1995.

Теплоноситель – вода

Потребители – ЗАО «Дубровское», многоквартирные дома по ул. Советская 58 и 58А, ул. Молодежная 3

2. Ресурсоснабжающей организацией

с. Песочнодубровка является КРМУП «Комремстройхоз», ЗАО «Дубровское», д. Терсалгай КРМУП «Комремстройхоз».

3. Структура тепловых сетей

Двухтрубная открытая, подземная общей протяженностью 1391,15 м.

4. Параметры тепловой сети:

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.

Отказов (аварий) в котельных и на тепловых сетях за время эксплуатации не зарегистрировано.

Для поддержания надежности тепловых сетей в действующих условиях и с учетом финансового положения  ресурсоснабжающая организация проводит только опрессовки тепловых сетей повышенным давлением.

5. Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и тепловых сетей.

Реконструкций источников теплоснабжения не планируется. Неэффективные котельные отсутствуют.

7. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда и  многие жильцы квартир многоквартирных домов  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребность в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления жилого фонда отсутствует.

Приложение 1

к схеме теплоснабжения

Песочнодубровского сельского

поселения

Схема теплоснабжения с. Песочнодубровка

Теплотрасса

Приложение 2

к схеме теплоснабжения

Песочнодубровского сельского

поселения

Схема теплоснабжения д. Терсалгай

Теплотрасса